## Slide 1: CTRL SEA CTRL VISION

## Slide 2: 1. 프로젝트 소개 2. 안개 제거 Dehazing 3. 이상 감지 Anomaly Detection 4. 낙상 감지 Fall Detection 5. 상황실 Ctrl Room
— 목차 —

## Slide 3
— 프로젝트 개요 —
“AI 기반 선박 제어실 보조 On-Device 시스템”
안개 너머 객체 탐지 및 이상 감지
선원 안전 확보
자동 항해 일지 작성 및 브리핑

## Slide 4
A.D.
— HW & SW —
Server
NoIR
Thermal
Dehazing
Anoamly Detection
P.E.
Fall Detection
Cam
MQTT

## Slide 5: 문두르 류균봉 김찬미 나지훈 이환중
PM
— 팀원 소개 —
Image Inhancement Dehazing
Pose Estimation Fall Detection
Server MQTT GUI LLM STT TTS
Object Detection Anomaly Detection

## Slide 6
— 안개 제거 Dehazing —
이미지 향상 Image Enhancement
이미지 복원 Image Restoration
Dehazing
지역적 히스토그램 평활화
LAB 형식 → L(밝기)만 조정
히스토그램 클리핑
CLAHE
물리 기반 모델 (대기 산란 모델) 활용
통계적 관찰 기반
DCP

## Slide 7
— 안개 제거 Dehazing —
모델 | 방식 | 장점 | 단점
DCP | 물리 기반 | 빠름, 학습 불필요 | 밝은 배경에서 오류 가능성
AOD-Net | 딥러닝 | 자동화, 품질 좋음 | 학습 필요 계산량 많음 호환성 문제
DCPDN | 물리 + 딥러닝 | 두 방식 장점 결합 | 
LD-Net | CNN | 고해상도 대응 | 1채널 포맷, 성능 부적합
DehazeDDPM | DDPM | 뛰어난 복원 품질 | 느림, 자원 소모 큼
DCP_GAN | DCP + GAN | 자연스러운 디테일 | 불안정성, 성능 우위 X
Original
DCP_GAN (SOTS)
DCP_GAN (frida2)
DCP_GAN (NH_HAZE)
DCP

## Slide 8
— 안개 제거 Dehazing —
(가습기) 실시간 시연 영상
Do you know what helps you make your point clear? Lists like this one:
They’re simple
You can organize your ideas clearly
You’ll never forget to buy milk!
And the most important thing: your audience won’t ever miss the point of your presentation

## Slide 9
라벨(정상/이상) 정보 없음
(모든 데이터 정상)
— 이상 감지 Anomaly Detection —
비지도 학습
모든 입력마다 라벨 정보 존재
(모든 데이터 라벨)
일부 데이터만 라벨 정보 있음
(대부분의 데이터 정상)
준지도 학습
비지도 학습

## Slide 10
— 이상 감지 Anomaly Detection —
모델 | 파라미터 | FLOPs (연산량) | 정확도 | 장점 | 단점
ResNet-18 | 11.7M | 18억 | 69.8% | 빠른 학습, 구현 간단 | 낮은 정확도
ResNet-50 | 25.6M | 41억 | 76.0% | 널리 사용, 전이학습 용이 | EfficientNet 대비 비효율적
EfficientNet-B0 | 5.3M | 3.9억 | 77.1% | 매우 가벼움, 적은 연산량 | 복잡한 구조
EfficientNet-B3 | 12M | 1.8억 | 81.6% | 적은 연상량 + 높은 정확도 과적합 위험 낮음 | 학습시간 다소 증가
Detection | Classification
📦 YOLOX-S | 🏷 EfficientNet-B3
⚡ 실시간 처리 📹 카메라 최적화 | 🎯 객체 라벨링 🔍 정확한 분류

## Slide 11
— 이상 감지 Anomaly Detection —
Jetson Nano TroubleShooting
GPU 활용
🎯 목표
❶ ONNX → Engine 변환
❷ INT64 타입 문제
❸ 타입 혼합 문제
⚠ 주요 이슈
버전 호환성 문제 => PC 환경 대체
❌결과

## Slide 12
(영상)
— 이상 감지 Anomaly Detection —

## Slide 13
— 낙상 감지 Fall Detection —
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ID 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ID 1
Standing
ID 2
Fall down
Real-time Fall Detection on Edge device
“
”
객체 검출
YOLOv8n
자세 추정
MoveNet lightning
추적
IoU 기반 Tracker
상태 전이
Rule-based

## Slide 14
— 낙상 감지 Fall Detection —
ROI 설정: 절대좌표 형식 *시연영상 월요일 촬영 후 첨부

## Slide 15
— 상황실 Ctrl Room —
Message Queueing Telemetry Transport
발행-구독 (Publish-Subscribe) 기반 메시지 송수신 프로토콜
MQTT
간결
유연
접속성
MQTT Broker
TCP/IP
Raw
Topic
Alert
Video
Camera
Sensor
Publish
Publish
Subscribe
LLM
GUI
DB

## Slide 16
— 상황실 Ctrl Room —
STT 입력
TTS 출력
LLM (GPT-4o-mini)
STT + LLM + TTS로 변환된 로그 캡쳐 사진
비상 상황

## Slide 17
— 상황실 Ctrl Room —
모니터링 UI
Gui 화면 영상
Gui 항해일지 탭

## Slide 18: Thanks!